Úloha 2: Monitor vitálních funkcí + defibrilátor AED

Použité přístroje: monitor vitálních funkcí Ekona, defibrilátor, tester pulzních oxymetrů BC Biomedical, tester defibrilátorů BC Biomedical, prstový pulzní oxymetr Contec

Úkoly měření:

- Prostudujte si ovládání monitoru vitálních funkcí a defibrilátoru.

- Měřte EKG, SpO2 a krevní tlak.

- Proveďte zátěž.

- Měřte EKG, SpO2 a krevní tlak.

- Buďte 10 minut v klidu.

- Sledujte měřené veličiny v průběhu relaxace a vyhodnoťte jejich závislosti na zátěži.

- Připojte na MVF EKG simulátor (součást tester defibrilátoru) a nastavte a sledujte a zaznamenejte si různé průběhy EKG křivek.

- Za asistence cvičícího připojte defibrilátor AED na tester defibrilátorů a nastavte nulovou EKG aktivitu – sledujte chování defibrilátoru.

- Opakujte bod h při nastavené fibrilaci komor – dbejte zvýšené bezpečnosti!

- Nakreslete si hodnoty a průběh defibrilačního výboje výboje.

- Proveďte simulaci saturace krve kyslíkem pomocí testeru pulzních oxymetrů.

- Zapište si naměřené hodnoty simulovaných saturací pro přiložený prstový pulzní oxymetr.

- Proveďte měření SpO2 při normálním dýchání a při apnoické pauze. Porovnejte naměřené hodnoty.

Pozn. :Manuál k monitoru vitálních funkcí je k stažení v PDF podobě ve stejném adresáři, jako tento soubor návodů.

Zadání výpočtu:

Teplotní čidlo Pt100 je napájeno z proudového zdroje proudem I= 2 mA. Milivoltmetr ukazuje úbytek napětí na čidle U= 247,7 mV.

a)	Jaká je teplota prostředí, ve kterém se čidlo nachází?

b)	Do jaké teploty lze s čidlem měřit, nesmí-li výkonová ztráta na čidle překročit 1 mW?

Teplotní součinitel odporu platiny je α= 3,85.10-3 K-1