Elektromagnetické vlny
a
Maxwellovy rovnice
Nejpoužívanější rovnice v historii lidstva

---
Maxwellovy rovnice
Vektory E, B jsou navzájem kolmé a v tomto pořadí tvoří pravotočivou ortogonální soustavu.
Jde o transverzální vlnění.

---
Spektrum viditelného záření:

---
 X UV VIS IR radiové frekvence
0 1nm 150nm 360nm 780nm 10m 30 cm 300 m 6000 km
40GHz 1GHz 1MHz 50Hz
Elektromagnetické spektrum

---
Elektromagnetické vlny 90% dění kolem nás

---
Je to pole v prostoru vznikající pohybem nabitých částic
Zda vidíme elektrickou nebo magnetickou složku je dáno volbou soustavy souřadné, tedy vzájemnou polohou pozorovatele a náboje

---
Trocha matematiky
Stokesova věta
Gaussova věta

---
Gaussův zákon elektrostatiky
Gaussova věta

---
Tok vektoru elektrostatické indukce uzavřenou plochou

---
Gaussův zákon magnetostatiky
Magnetické siločáry jsou uzavřené křivky

---
Neexistence magnetického monopólu
Siločáry jsou vždy uzavřené - pole je nezřídlové
div B = 0 [T]

---
Magnetické pole Země
B = 10-4 - 10-5 T
Důsledek: Polární záře - ionizace horních vrstev atmosféry slunečním větrem (proudem částic ze Slunce)

---
Faradayův zákon elektromagnetické indukce

---
Ampérův zákon celkového proudu
H dl = I
r
U přímého vodiče
H 2r = I

---
Ampérův zákon v diferenciálním tvaru

---
Maxwellovy rovnice
Vektory E, B jsou navzájem kolmé a v tomto pořadí tvoří pravotočivou ortogonální soustavu.
Jde o transverzální vlnění.

---
Vlnová rovnice pro vakuum

---
Vlnová rovnice pro vakuum

---
Vlnová rovnice pro reálné prosředí
Telegrafní rovnice

---
Rychlost šíření vlny
a vlnová impedance
Pro vakuum

---
Poyntingův vektor
Udává směr šíření elektromagnetické vlny
Sluneční konstanta	1346 W·m-2
Maximum léto	800 W·m-2
Průměr léto	300 W·m-2