Black body
Černé těleso
ČVUT - FEL
Praha
Sieger 2008

---
Záření
E = h ·
energie fotonu E [J] je úměrná Planckově konstantě h [J s]
a frekvenci záření v [Hz]

---
Planckův vyzařovací zákon
[W m-2 sr-1 m-1]

---
Planckův vyzařovací zákon - shrnutí

---
Šedé těleso - emisivita 
Kirchhoffův zákon vyzařování
spektrální pohltivost a emisivita libovolné látky jsou si rovny.


---
Stefan-Boltzmanův zákon
= q = T4
emisivita  zohledňuje záření šedého tělesa
= 0 ;1
= 1 pro černé těleso
záření absolutně černého tělesa
přes všechny vlnové délky
Stefan-Boltzmanova konstanta
 = 5,67 ·10-8 W m-2 K-4
q .. hustota výkonu [W m-2]
T .. teplota tělesa [K]

---
Wienův posunovací zákon
b·T
b = 2,9 · 10-3 K m

---
Sluneční záření

---
Užitečné hodnoty - radiace
Solární konstanta (nad atmosférou) - 1350 W/m2
Obvykle měřené maximum – 1000 W/m2
- absorbční činitele - vodní pára, atm.plyny, polutanty)
- zeměpisná šířka - kosinová závislost
průměrná glob.radiace
- denní průměr max. 320 W/m2 (!)
- roční průměr 115 W/m2 (1200 m.n.m., Šumava)
srovnání dle zeměpisné polohy
Pozn.: využití 1kW/m2 – sol. panely, rostliny, černý kolektor

---
Teplotní stupnice
* Kelvinova	0K, absolutní nula
* Celsiova	y °C = x K + 273,15
* Fahrenheitova	y °F = x 9/5 °C + 32
* Reamurova
* Rankinova
* Newton
* Romerova
* Delislova

---
Teplotní čidla
Čidla
odporová
termoelektrická
polovodičová
infrateploměry
krystalová

---
Bolometry - měří celkovou hustotu výkonu dopadajícího záření

---
Fotovoltaické články na ČVUT
Současná účinnost ~ 15 %

---
Typické zapojení fotovoltaického panelu

---
PIR detektory, zabezpečení objektů
PIR detektor je citlivý v rozsahu vlnových délek λ = 7 – 14 um.
Těleso o teplotě 37°C vysílá maximum záření na λ ~ 10 um.

---
Velká plocha a černý povrch

---
Slunce ohřívá černý povrch, pára se sráží na chladné stěně igelitu
Teoretické maximum je okolo 5 litrů vody z 1 m2 plochy za den. Realita je okolo 1 litru

---
Odpar z keře
Vydatnost je až 1 litr vody za den z 1 m2 plochy kolmé ke Slunci.
Když bude pod mrakem nemusíme být úspěšní vůbec.
Kde se igelit dotýká listů, nemohou se listy odparem ochlazovat. Listy se mohou spálit a uvadnout.