Elektromagnetická interakce
složka
elektrická
magnetická

---
K popisu světa nám stačí 4 základní interakce
Gravitační
Elektromagnetická
Interakce slabá
Interakce silná

---
Interakce popisuje chování prostoru v okolí náboje
Hmotnost m [kg] … náboj gravitační interakce
Elektrický náboj Q [C] … náboj elektromagnetické	interakce
Náboj vytváří ve svém okolí pole

---
Pojmy provázející existenci pole
Intenzita
Potenciál
Síla
Energie

---
Pojmy provázející existenci elektrického pole
Intenzita elektrického pole E [V·m-1] [N·C-1]
Potenciál elektrického pole φ [V]
Síla elektrického pole F [N]
Energie elektrického pole W [J]

---
Vlastnosti náboje

---
Siločáry jsou jen forma našeho zobrazení

---
Síla a náboj
elektrická gravitační

---
Intenzita pole a síla
definice
Coulombovská síla
Intenzita pole

---
Elektrický potenciál φ [V]

---
Tok vektoru elektrostatické indukce uzavřenou plochou

---
Elektrická kapacita
C · U = Q [F, V, C]

---
Energie elektrického pole
obecně
Objemová hustota energie el. pole

---
Dielektrikum
mění velikost elektrického pole
D = orCm-2Fm-1, - ,Vm-1]

---
Neexistence magnetického monopólu
Siločáry jsou vždy uzavřené - pole je nezřídlové
div B = 0 [T]

---
Magnetické pole Země
B = 10-4 - 10-5 T
Důsledek: Polární záře - ionizace horních vrstev atmosféry slunečním větrem (proudem částic ze Slunce)

---
Ampérův zákon celkového proudu
H dl = I
r
U přímého vodiče
H 2r = I

---
Ampérův zákon v diferenciálním tvaru

---
Pohyb náboje v příčném magnetickém poli
F = Q u x B

---
Vodič v magnetickém poli - Lorentzova síla
F = Q v x B víme, že Q = I t , v = dl/dt
dF = I dl x B

---
Vzájemná indukčnost M