Jaderná fyzika
a
stavba hmoty
ČVUT FEL
Sieger, 2012

---
Symbolika
X … chemická značka atomu
A … atomová hmotnost, počet nukleonů [-]
Z … počet protonů [-]
N … počet neutronů [-]
A = Z + N

---
Stavba atomu
Na elektrony působí Coulombovská síla - pole elektrických nábojů
Se vzdáleností síla klesá

---
Látka, jejíž všechny atomy mají jádra se stejným protonovým a také stejným nukleonovým číslem, se označuje nuklid. Značí se symbolem,
kde X je značka chemického prvku s protonovým číslem Z a nukleonovým číslem A.

---
Model jádra
Skládá se z protonů a neutronů.
Mají svoji vnitřní strukturu

---
Stavba jádra
Interakce
Elektromagnetická – se vzdáleností síla klesá
Slabá
Silná – se vzdáleností síla roste jako u pružiny

---
Celková energie
Hmotnostní deficit
Vazbová energie
Celek má menší hmotnost než jednotlivé části samostatně

---
Vazbová energie

---
Izotopy
Prvky se stejným počtem protonů Z a různým počtem neutronů N
Nestabilní izotopy se rozpadají, jsou radioaktivní

---
Radioaktivita je důsledek rozpadu nestabilních jader
Záření 

---
Radioaktivní rozpad
N … množství částic [-]
N0 … původní množství částic [-]
… konstanta rozpadu [s-1]
t … čas [s]
Poločas rozpadu 
Doba, za kterou se rozpadne polovina radioaktivního izotopu (atomu)

---
Jaderná reakce – účinný průřez
No … dopadající počet částic [-]
N … počet částic po reakci [-]
n … objemová hustota atomových jader [m-3]
… účinný průřez [m2]
x… tloušťka vrstvy [m]
dx
No
N
dN = No - N


---
Typy reakcí
Přeměna prostá
Štěpení
Tříštění
Termojaderná reakce

---
Kosmické záření
tříštění

---
Účinnost přeměny hmoty na energii
- Anihilace hmoty 
- Gravitační kolaps 
- Jaderné štepení 
- Chemické hoření, spalování 

---
Využití jaderné energie

---
Ionizující záření
a jeho působení
Ionizujícím zářením nazýváme takové záření, jehož kvanta mají natolik
vysokou energii, že jsou schopna vyrážet elektrony z atomového obalu
a tím látku ionizovat.
A [Bq] [s-1] Becquerel jednotka aktivity, počet rozpadů za sekundu
D [Gy] [J kg-1] Grey jednotka absorbované dávky , množství pohlcené energie v kg látky
H [Sv] Sievert je jednotkou dávkového ekvivalentu, je to odhad biologického účinku pohlcené energie. Je různý pro různé částice.
A … aktivita, rychlost rozpadu [s-1]
N … počet rozpadlých částic [-]
t … čas [s]

---
Normy
- Nynější hodnota ročního limitu pro pracovníky činí 50 mSv, pětiletý limit 100 mSv
- Základní limity pro ostatní obyvatelstvo jsou stanoveny ve výši 1 mSv / rok

---
Použítí
energetika - tepelné účinky – štěpení Uranu
analýza vzorků, datování stáří
medicína - energetické působení - onkologie Co, Au, Ra
- diagnostika, radiofarmaka jod, fosfor, draslík, sodík
sterilizace – energetické působení
potravin
vody
zdravotnického materiálu
osiva
signalizace - kouřová čidla

---
Lineární urychlovač

---
Synchrotron