Magnetické pole
a
jeho vlastnosti

---
Elektrický a magnetický náboj

---
Veličiny, se kterými se setkáme
H … intenzita mg. pole [A m-1]
B … indukce mg. pole [T]
 … tok mg. pole [Wb]
o … permeabilita vakua 4 ·10-7 H m-1
 … permeabilita proststředí,	mg.konstanta [H m-1 ]
L … indukčnost [H]

---
Neexistence magnetického monopólu
Siločáry jsou vždy uzavřené - pole je nezřídlové
div B = 0 [T] = B dS

---
Magnetické pole Země
B = 10-4 - 10-5 T
Důsledek: Polární záře - ionizace horních vrstev atmosféry slunečním větrem (proudem částic ze Slunce)

---
Magnetické pole Země
podmínka existence života na Zemi

---
Ampérův zákon celkového proudu
H dl = I
r
U přímého vodiče
H 2r = I

---
Trocha matematiky
Stokesova věta
Gaussova věta

---
Ampérův zákon v diferenciálním tvaru
H dl = I
= j dS
rotH dS =
j dS
rotH = j

---
Ampérův zákon v diferenciálním tvaru

---
Typické hodnoty
magnetické indukce B [T]
B = 10 T	specielní laboratoře na Zemi
B = 1-1,4 T …	mg. obvod velkých transformátorů
B = 0,1-0,3 T …	hodnoty indukce ve vzduchu, cívky,	permanentní magnety
B = 50 T	magnetické pole Země
B = 10 pT	Hissův svazek v srdci
V praxi rozsah 3 řády, 1T - 1mT

---
Biotův-Savartův-Laplaceův zákon
udává vztah mezi indukcí B, proudem I a geometrickým uspořádáním v prostoru
dl
Celková magnetická indukce B se rovná integrálu od všech příspěvků dl přes celou smyčku protékanou proudem I
dB
I
r

---
Magnetické pole přímého vodiče
Biotův-Savartův-Laplaceův
zákon .

---
Lorentzova síla
víme, že F = Q v x B,
I
dB
dl
r

---
Pohyb náboje v příčném magnetickém poli
v praxi
Televizní obrazovka
Magnetron
mikrovlnná trouba
radar

---
Pohyb náboje v příčném magnetickém poli
F = Q u x B

---
Mikrovlnka
Magnetron
f = 2,45 GHz
= 13 cm
P ~ 1 kW

---
Princip
F = Q uB

---
Princip

---
Mikrovlnka – proč hřeje

---
Objemová hustota energie magnetického pole
w= ½  H2 [J·m-3]

---
Vodič v magnetickém poli - Lorentzova síla
F = Q v x B víme, že Q = I t , v = dl/dt
dF = I dl x B

---
Vodič v magnetickém poli - Lorentzova síla
F = Q v x B víme, že Q = I t , v = dl/dt
dF = I dl x B

---
Motor uspořádání

---
Trocha teorie

---
Trocha teorie

---
Elektromagnetická indukce
pohybové napětí
U = -(v x B) dl

---
Elektromagnetická indukce
transformační napětí

---
Elektromagnetická indukce

---
Vlastní indukčnost L [H]
víme, že
tedy mg.tok  je přímo úměrný proudu I
 = L I
Statická definice, závisí pouze na geometrických rozměrech cívky

---
Vlastní indukčnost L [H]
víme, že
Dynamická definice indukčnosti vychází z měření vlastností konkrétní cívky v mg. poli

---
Vzájemná indukčnost M [H]

---
Rovnice kontinuity proudu
tedy
div J = 0
Platí pro vodič bez zdroje