Model atomu

---
Ruthefordův experiment

---
Hmota je prázdný prostor
Vlastně si vůbec nezaslouží, abychom o ni hovořili
Rozměry atomu
jádro (proton, neutron) průměr 10-15 m
průměr dráhy elektronu (elektronový obal) je 10-10 m

---
Modely atomu
Thomson - pudinkový model
Jádro je kladná koule a na ni jako v oceánu plují záporné náboje - elektrony
Rutheford - planetární model.
Ve středu je kladné jádro a jako planety kolem Slunce obíhají elektrony.
Nedostatek - elektrony by zhruba za 10-10 s spadly do jádra
Bohr - planetární model, elektrony nezáří, kvantovací podmínka
Je schopen vysvětlit spektrální čáry atomu vodíku
Nedostatek - kruhová dráha

---
Planetární model
Pohyb po elipse
kvantová čísla
hlavní n - velikost hlavní poloosy
vedlejší l - velikost vedlejší poloosy
magnetické m
spinové s orientace rotace spinu

---
Pauliho vylučovací princip
V atomu nemohou existovat dva elektrony mající všechna kvantová čísla stejná. Alespoň v jednom stavu se musí lišit

---
Bohrův model atomu
K čemu se chceme dostat
parametrům dráhy elektronu
energii jednotlivých stavů
Důsledek: frekvence záření jako funkce kvantového čísla
Co víme - (předpoklady)
elektron obíhá okolo atomu po kruhové dráze
elektron se chová jako vlna, na dráhu se vejde celistvý počet vln  kvantovací podmínka

---
Kvantovací podmínka
elektron obíhá po takové dráze na níž se vejde celistvý počet vlnových délek
size 12{ Int {p cdot ital "dr"=n cdot h} } {}
p …zobecněná hybnost
r … zobecněná prostorová souřadnice
n ... hlavní kvantové číslo [-]
h ... Planckova konstanta = 6,625 10-34 Js

---
Kvantovací podmínka
Pohyb po kružnici
size 12{ Int {p cdot ital "dr"=n cdot h} } {}
size 12{m cdot { {v rSup { size 8{2} } } over {r} } = { {1} over {4 ital "πε"} } cdot { {e rSup { size 8{2} } } over {r rSup { size 8{2} } } } } {}
size 12{m cdot v cdot 2 ital "πr"=n cdot h} {}
odstředivá síla Coulombův zákon
size 12{r= { {n cdot h} over {2π cdot m cdot v} } } {}
size 12{r= { {ε cdot h rSup { size 8{2} } } over {π cdot m cdot e rSup { size 8{2} } } } cdot n rSup { size 8{2} } drarrow r=r \( n rSup { size 8{2} } \) } {}

---
Rychlost elektronu
poloměr dráhy na n-té hladině
kvantovací podmínka
size 12{r= { {ε cdot h rSup { size 8{2} } } over {π cdot m cdot e rSup { size 8{2} } } } cdot n rSup { size 8{2} } } {}
size 12{m cdot v cdot 2 ital "πr"=n cdot h} {}
size 12{v= { {n cdot h} over {2π cdot r cdot m} } } {}
size 12{v= { {e rSup { size 8{2} } } over {2ε cdot h} } cdot { {1} over {n} } } {}

---
Energie atomu
size 12{W=W rSub { size 8{k} } +W rSub { size 8{p} } } {}
size 12{W rSub { size 8{c} } = { { size 8{1} } over { size 8{2} } } m cdot v rSup { size 8{2} } = { {m cdot e rSup { size 8{4} } } over {2 cdot 4 cdot ε rSup { size 8{2} } cdot h rSup { size 8{2} } } } cdot { {1} over {n rSup { size 8{2} } } } } {}
size 12{W rSub { size 8{P} } = Int cSub { size 8{r rSub { size 6{1} } } } cSup { infinity } {F cdot ital "dr"} size 12{ {}= { {e rSup {2} } over { size 12{4π cdot ε cdot r rSup {2} } } } } size 12{ cdot ital "dr"= { {e rSup {2} } over { size 12{4π cdot ε} } } { size 24{ left [ - { {1} over {r} } right ]} } rSub {r rSub { size 6{1} } } rSup { infinity } } size 12{ drarrow - { {m cdot e rSup {4} } over { size 12{4ε rSup {2} size 12{ cdot h rSup {2} }} } } } size 12{ cdot { {1} over {n rSup {2} } } }} {}
size 12{W=W rSub { size 8{k} } +W rSub { size 8{p} } = { {m cdot e rSup { size 8{4} } } over {2 cdot 4 cdot ε rSup { size 8{2} } cdot h rSup { size 8{2} } } } cdot { {1} over {n rSup { size 8{2} } } } - { {m cdot e rSup { size 8{4} } } over {4ε rSup { size 8{2} } cdot h rSup { size 8{2} } } } cdot { {1} over {n rSup { size 8{2} } } } = - { {m cdot e rSup { size 8{4} } } over {8ε rSup { size 8{2} } cdot h rSup { size 8{2} } } } cdot { {1} over {n rSup { size 8{2} } } } } {}
size 12{W= - { {m cdot e rSup { size 8{4} } } over {8ε rSup { size 8{2} } cdot h rSup { size 8{2} } } } cdot { {1} over {n rSup { size 8{2} } } } } {}

---
Spektrum
size 12{W= - { {m cdot e rSup { size 8{4} } } over {8ε rSup { size 8{2} } cdot h rSup { size 8{2} } } } cdot { {1} over {n rSup { size 8{2} } } } } {}
size 12{ΔW=W rSub { size 8{2} } - W rSub { size 8{1} } = { {m cdot e rSup { size 8{4} } } over {8ε rSup { size 8{2} } cdot h rSup { size 8{2} } } } cdot left [ { {1} over {n rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } } } - { {1} over {n rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } } } right ]} {}
size 12{W=h cdot ν= { {h cdot c} over {λ} } } {}
size 12{ν rSub { size 8{1} } = { {m cdot e rSup { size 8{4} } } over {8ε rSup { size 8{2} } cdot h rSup { size 8{3} } } } cdot left [ { {1} over {n rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } } } - { {1} over {n rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } } } right ]} {}

---
Bohrův model atomu
size 12{ν rSub { size 8{1} } = { {m cdot e rSup { size 8{4} } } over {8ε rSup { size 8{2} } cdot h rSup { size 8{3} } } } cdot left [ { {1} over {n rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } } } - { {1} over {n rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } } } right ]} {}

---
Spektroskopie
size 12{ν rSub { size 8{1} } = { {m cdot e rSup { size 8{4} } } over {8ε rSup { size 8{2} } cdot h rSup { size 8{3} } } } cdot left [ { {1} over {n rSub { size 8{1} } rSup { size 8{2} } } } - { {1} over {n rSub { size 8{2} } rSup { size 8{2} } } } right ]} {}

---
Spektroskopie

---
Astronomie
chemické složení
tlak
teplota
rychlost
energie
vzdálenost

---
Využití vlnové optiky

---
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Laser
Elektrony mohou přecházet z vyššího do nižšího stavu, při současném vyzáření fotonu, jedním z dvou mechanismů:
spontánní emise (foton se vyzáří samovolně)
stimulovaná emise (okopíruje se jiný foton procházející atomem).

---
Laser
V roce 1960 Theodore H. Maiman v USA poprvé předvedl funkční laser

---
Holografie
Záznam a rekonstrukce prostorové informace – obrazu
Dénes Gábor
* 5. června 1900, Budapešť
† 8. února 1979, Londýn
byl maďarsko-britský fyzik.
V roku 1948 objevil princip holografie.
V roce 1971 získal Nobelovu cenu za fyziku.

---
Holografie
Záznam a rekonstrukce prostorové informace – obrazu

---
Laser a jeho využití
Zdroj koherentního monochromatického záření
Použití
informační
vytyčování v geodézii, měření vzdáleností
komunikace na velké vzdálenosti
energetické
záznam dat (CD, DVD)
medicína – operace, řezání tkání, koagulace
průmysl – řezání, svařování